RIP (Routing Information Protocol )

Para configurar esto accedemos al modo configuración global y:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 172.16.0.0 ← red a anunciar
Router(config-router)#version 2 ← para aceptar subredes
Router(config-router)#no auto-summary ← para que detecte la subred
Router(config-router)#passive-interface f0/0 ← interfaz que no queremos anunciarlo